12 czerwca 2006

Specyfikacja techniczna

Żwirowo-Piaskowe

Pale Franki

1. 	WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania, odbioru robót i badań kontrolnych związanych z wykonywaniem żwirowo-piaskowych oraz (rzadziej stosowanych) piaskowych i czysto żwirowych pali Franki w ramach inwestycji pn. ……………..……… ………………….

1.2. Zakres stosowania ST

Przykładowa Specyfikacja Techniczna może służyć do opracowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej, która jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i kontrolą wykonania żwirowo-piaskowych (żwirowych) pali Franki.

Pale te stosuje się, w zależności od wymaganych funkcji, jako:

- głębinowa wymiana gruntu (w gruntach bardzo słabych),

- głębinowa wymiana gruntu z jednoczesnym ulepszeniem otoczenia gruntowego (grunty średnio wytrzymałe i niespoiste),

- dreny pionowe.

W zależności od wymogów mogą być wykonywane jako samoistne lub w osłonie (koszulkach) z geosyntetyków.

Pale wykonuje się pionowe używając rur obsadowych grubościennych o średnicy nominalnej 508 mm.

ST dotyczą:

- wykonania pali próbnych na poletku doświadczalnym,

- wykonania całkowitej zaprojektowanej liczby pali,

- kontroli jakości i badań kontrolnych,

- sporządzenia dokumentacji powykonawczej.

1.4. Określenia podstawowe

żwirowy pal Franki

pal formowany z kruszywa naturalnego (żwir, pospółka, modyfikowane mieszanki), wykonywany metodą dynamicznej wymiany gruntów o słabej nośności; pal ulepsza i stabilizuje podłoże oraz przyspiesza proces jego konsolidacji (funkcja drenażu pionowego)

rura obsadowa

rura stalowa służąca do przemieszczania gruntu podczas wbijania i formowania pala w gruncie. Rura obsadowa jest wyciągana podczas formowania pala

młot udarowy (kafar)

narzędzie budowlane do udarowego wbijania pali (masa uderzająca lub spadająca)

zagłębianie

metody wprowadzania pali w grunt na wymaganą głębokość, takie jak wbijanie młotem, wibrowanie, wciskanie, wkręcanie albo przez kombinację tych lub innych metod

wpęd

średnie trwałe zagłębienie pala w grunt na jedno uderzenie, mierzone po serii uderzeń

monitorowanie

prowadzenie obserwacji w ramach kontroli jakości technicznej procesu palowania

nadzór

aktywna funkcja nadzorowania i kierowania wykonaniem pali

dokumentowanie

sporządzanie trwałego zapisu faktów dotyczących wykonywania pali i rejestrowania danych

głowica pala

górna część pala

trzon pala

element pala pomiędzy głowicą pala i podstawą

podstawa pala

dolna powierzchnia pala.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami przedstawiciela nadzoru robót ze strony Zamawiającego.

1.5.1. Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna, na podstawie której wykonuje się pale powinna w szczególności zawierać:

- plan urządzeń i instalacji podziemnych w miejscu budowy, dostępne informacje o istniejących fundamentach lub innych przeszkodach oraz, w razie potrzeby, wymagania dotyczące zabezpieczeń i sprawdzania w czasie robót rzeczywistego położenia urządzeń,

- dokumentację badań podłoża, podającą budowę geologiczną, parametry geotechniczne warstw gruntu, poziomy występowania i poziomy piezometryczne wód gruntowych, dane o przepuszczalności warstw oraz składzie chemicznym wód i agresywności środowiska,

- aktualne dane topograficzne (rzędne i spadki terenu, położenie osi głównych, rzędna poziomu roboczego), warunki terenowe i wynikające z nich ograniczenia, warunki i ograniczenia środowiskowe oraz inne informacje mogące mieć wpływ na roboty palowe.

1.5.2. Kierownictwo i nadzór robót

W czasie robót należy zapewnić dozór techniczny ze strony wykonawcy i nadzór ze strony zamawiającego. Niezbędna jest obecność odpowiedzialnego kierownika robót lub jego kompetentnego zastępcy. Przebieg robót powinien być bieżąco dokumentowany w dzienniku budowy oraz w metrykach pali.

1.5.3. Zgodność z dokumentacją

Pale żwirowe należy wykonać zgodnie z wymaganiami Dokumentacji technicznej. W przypadku stwierdzenia niezgodności warunków gruntowych z podanymi w dokumentacji lub w przypadku innych nieprzewidzianych okoliczności, należy powiadomić projektanta oraz przeanalizować potrzebę odpowiednich zmian konstrukcji i sposobu wykonania robót.

1.5.4. Inne wymagania

W kwestiach nie będących przedmiotem specyfikacji, należy przestrzegać wymagań dla robót ogólnobudowlanych oraz norm, przepisów BHP i innych dokumentów dla odpowiednich rodzajów robót.

2. MATERIAŁY

Do wykonywania pali żwirowych należy stosować kruszywo zgodne z wymaganiami Dokumentacji technicznej, w szczególności:

- uziarnienie ciągłe lub stopniowane o granulacji d = 0 ÷ 40 mm

- wskaźnik piaskowy WP ≥ 40

- wskaźnik różnoziarnistości U ≥ 5

- średni stopień zagęszczenia materiału pala ID = 0,60

- wodoprzepuszczalność po zagęszczeniu k ≥ 8 m/dobę

Ze względów technologicznych stopień zagęszczenia materiału pali żwirowych w rzędach skrajnych może ulec zmniejszeniu. Dopuszczalne jest lokalne obniżenie stopnia zagęszczenia do ID = 0,50

Wykonawca, przed rozpoczęciem robót, przedstawi do akceptacji przez Inżyniera krzywe przesiewu przeznaczonych do zastosowania kruszyw lub ich mieszanek technologicznych.

3. SPRZĘT

Podstawowym sprzętem do wykonywania robót są kafary typu KPF na podwoziu gąsiennicowym lub kroczącym, z osprzętem. Młot stosowany do wbijania rury obsadowej powinien posiadać masę od 2,5 do 4 ton. Szczegółowe wymagania techniczne dla kafara i młota określone są w dokumentacji techniczno-ruchowej. Specyfikacja nie precyzuje typu sprzętu, który zależy od możliwości Wykonawcy.  Wykonawca zobowiązany jest do używania sprawnego sprzętu, który zapewni właściwą jakość prowadzonych robót palowych. Liczba, jakość i wydajność sprzętu musi gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji technicznej i niniejszej specyfikacji.

4. TRANSPORT

Sprzęt i materiały na miejsce budowy dostarczone zostaną transportem samochodowym. Zamawiający zapewni makroniwelację terenu i jego utwardzenie w stopniu umożliwiającym bezpieczne wykonawstwo robót specjalistycznych oraz możliwość oczyszczenia pojazdów z błota tak, aby nie zanieczyszczały one dróg publicznych.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne

Wykonanie robót należy powierzyć wykwalifikowanemu i doświadczonemu Wykonawcy robót palowych.

5.1.1   Wykonawca robót palowych, przed przystąpieniem do ich realizacji, powinien dokonać z Zamawiającym uzgodnień odnośnie zakresu robót przygotowawczych i podziału zadań w przygotowaniu terenu i urządzeń zaplecza.

5.1.2    W przypadku dużego zakresu robót palowych na jednym placu budowy, względnie przy wykonywaniu robót w utrudnionych warunkach terenowych lub przy równoczesnej realizacji robót przez kilku wykonawców na tym samym placu budowy wymagane jest opracowanie Projektu organizacji robót.

5.1.3.   Projekt organizacji robót powinien opracować Wykonawca robót palowych i uzgodnić go z

Zamawiającym.

5.2. Przygotowanie terenu

Przygotowanie terenu powinno obejmować:

5.2.1.  Wykonanie niezbędnych robót ziemnych przed rozpoczęciem robót palowych, a w

szczególności wykonanie wykopów lub nasypów do uzgodnionych rzędnych, o wymiarach w planie umożliwiających pracę kafarów i transport materiałów przeznaczonych do wbudowania. Ze względów technologicznych konieczne jest wykonanie wstępnego nasypu roboczego o wysokości min. 50 cm.

5.2.2.  Wykonanie zjazdów do wykopów dla kafarów i środków transportowych o nachyleniu nie

większym niż 1:5.

5.2.3. Wyrównanie terenu robót i jego odwodnienie zgodnie z wymaganiami.

5.2.4.  Wykonanie dróg dojazdowych do placu budowy i miejsc pracy maszyn, umożliwiających

dowóz materiałów uzgodnionymi środkami transportowymi.

5.3. Wykonanie pali

5.3.1. Wyznaczenie osi pali

Punkty wyznaczające osie pali powinny być oznaczone w sposób trwały. Szkic z podaniem oznaczeń i odległości pomiarowych należy włączyć do Dziennika Budowy.

5.3.2. Zasady wykonania robót

Do podstawowych wymogów wykonawczych należą:

- jeżeli w sąsiedztwie lub w możliwej strefie oddziaływania robót palowych znajdują się wrażliwe budowle, instalacje lub niestateczne skarpy, to ich stan zaleca się (najlepiej wielostronnie komisyjnie) starannie obserwować i dokumentować przed wykonaniem robót palowych i podczas ich wykonywania,

- zapewnienie przez Zamawiającego odwodnienia strefy robót w stopniu umożliwiającym bezpieczne wykonawstwo robót specjalistycznych,

- przy prowadzeniu robót w okresie zimowym:

  - nie dopuszczenie do zmarznięcia kruszywa,

  - pozyskiwanie kruszywa suchego i ochrona na placu budowy (staranne przykrycie) lub dostawy bieżące spełniające w/w wymogi,

  - przy wymogach specjalnych pale należy wykonywać wg zaplanowanej kolejności (minimalizacja niekorzystnego wpływu drgań na pobliskie obiekty lub dla zwiększenia efektywności zagęszczenia).

5.3.3. Metoda wykonania pali żwirowych

Podstawowe czynności technologiczne:

- najazd kafara na wyznaczony geodezyjnie punkt, centrowanie rury obsadowej, ustawienie jej na gruncie,

- wykonanie w rurze suchego korka żwirowego o wysokości około 2-ch jej średnic, wstępne zagęszczenie korka lekkimi uderzeniami młota,

- zagłębianie rury obsadowej swobodnie spadającym młotem uderzającym w korek; rura jest wciągana w grunt wskutek ciernego zaklinowania korka w jej dolnym końcu,

- powtarzanie tej czynności aż do osiągnięcia wymaganego zagłębienia lub do uzyskania wpędu,

uwaga: niezbędna jest stała kontrola wysokości korka, w przypadku zmniejszania należy uzupełnić kruszywo do wymaganej wysokości,

- na podstawie wpędu rury należy kontrolować obszar oraz zaleganie gruntów słabych a obserwacje porównywać z dokumentacją geotechniczną; w przypadku wystąpienia istotnych różnic zarówno co do obszaru jak i poziomu zalegania tych gruntów należy powiadomić Inżyniera oraz Projektanta,

- w końcowej fazie zagłębiania rury (co najmniej na długości 1 metra) należy prowadzić pomiar standardowego wpędu końcowego „e” (średnia wielkość osiadania rury obsadowej przy 10 uderzeniach młota spadającego z wysokości 1 m)

- podwieszanie rury obsadowej do wieży kafara i uniemożliwienie jej zagłębiania się przy dalszych uderzeniach młota w korek,

- wybijanie korka silnymi uderzeniami młota i stopniowe formowanie powiększonej podstawy, stopy pala, tzw. „bazy” z nieprzerwanym uzupełnianiem kruszywa,

uwaga: przy wykonywaniu pali dla zagęszczenia podłoża zaleca się formowanie bazy analogicznie jak dla pali betonowych, natomiast pale dla odwodnienia i konsolidacji podłoża mogą być formowane bez powiększonej bazy

- stopniowe zasypywanie rury kruszywem na wysokość około 1,5 średnicy rury, formowanie trzonu pala lekkim pobijaniem młota z jednoczesnym stopniowym podciąganiem rury;

uwaga: w trakcie podciągania rury obsadowej młot powinien spoczywać na mieszance żwirowej dociążając ją, aby nie dopuścić do przerwania trzonu pala,

- w przypadku przerwania trzonu pal ulega dyskwalifikacji i należy wykonać go powtórnie (całkowicie lub częściowo).

- wykonanie głowicy pala – niezbędne jest uformowanie jej na wysokość około jednej średnicy powyżej projektowanego poziomu;

uwaga: ze względów technologicznych górne 50 cm trzonu jest zawsze rozgęszczone i w przypadku pracy do powierzchni terenu obligatoryjnym zabiegiem wykańczającym jest dogęszczenie powierzchniowe z zastosowaniem średniej lub ciężkiej zagęszczarki płytowej, albo walca wibracyjnego

Podczas pogrążania zamkniętej korkiem rury obsadowej warstwy podłoża ulegają dogęszczeniu i nie występuje urobek gruntowy – nie występuje również odprężenie podłoża gruntowego. Stopa pala powinna być zagłębiona ok. 50 cm w warstwie nośnej, co ustala się przy pomocy pomiarów wpędu. Nominalna średnica rury osłonowej D=508 mm, oczekiwana faktyczna wykonanego pala D≥ 600 mm.

5.3.4.   Ze względów technologicznych wykonawstwo robót należy prowadzić z wstępnego nasypu roboczego o wysokości min. 50 cm.

5.3.5.  Wykorzystanie ulepszonego podłoża gruntowego dla celów inwestycji może nastąpić po

minimum 10 dniach ze wzgl. na potrzebę wyrównania ciśnień porowych oraz przeprowadzenie badań kontrolnych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Zakres kontroli

Sprawdzenie przygotowania terenu należy przeprowadzać na zgodność z odpowiednim punktem niniejszej Specyfikacji.

Ponadto kontroli podlegają:

- wykonanie pali próbnych na poletku doświadczalnym i ewentualna korekta Dokumentacji technicznej

- kruszywo użyte do wykonania pali,

- zgodność z Dokumentacją techniczną usytuowania pali zasadniczych i ich długości,

- określone w Dokumentacji technicznej parametry, służące ocenie efektu wzmocnienia podłoża w przypadku pali mających tę funkcję.

Wykonawca w czasie robót rejestruje wszystkie niezbędne dane, dotyczące wykonania pali i umieszcza je w metrykach wykonania pali.

6.2. Kontrola materiałów

Kontrola jest przeprowadzana wg wymagań Dokumentacji technicznej i określonych w pkt.2 niniejszej ST.

6.3. Metryka pali

Wykonawca ma obowiązek sporządzenia metryk pali, które powinny obejmować:

- lokalizację pala,

- datę wykonania,

- długość pala,

- wpęd końcowy, na długości co najmniej 1 m,

- rodzaj i ilość wbudowanego kruszywa.

Metryka może mieć formę tablicy obejmującej wszystkie pale wykonane w danym dniu lub na określonym obszarze.

6.4. Tolerancja wykonania pali

Dopuszczalne są statystycznie rozrzucone odchyłki położenia pali równe ½ ich średnicy nominalnej. Przy określaniu odchyłek geometrycznych za środek pala formowanego w gruncie uważa się środek największego okręgu, który może być wpisany w przekrój głowicy pala.

6.5. Standardowe badania kontrolne efektywności procesu ulepszenia podłoża

6.5.1.  Podłoże ulepszone palami żwirowymi należy traktować jako system integralny. Jednakże

ze względu na fakt, że ścisłe kryteria jakościowe odnośnie zagęszczenia oraz wytrzymałości na ścinanie gruntu znajdującego się pomiędzy palami nie mogą być jednoznacznie określone, kontrola dotyczy sprawdzenia wykonanych przez Wykonawcę pali z uwagi na parametry przyjęte w ST.

6.5.2.  Ze względu na potrzebę badania wgłębnego za wiodącą należy przyjąć metodykę

bezpośrednich badań terenowych.

6.5.3.  Powyższe wymagania spełniają sondowania dynamiczne SL (SD-10); SD-30; SD-63,5

lub SPT, które posiadają bogaty opublikowany materiał naukowy pozwalający na wiarygodną interpretację otrzymanych wyników badań.

6.5.4.  Badania terenowe powinny być wykonywane pod kwalifikowanym nadzorem, analizę

wyników należy powierzyć specjaliście – geotechnikowi.

6.6. Poletko doświadczalne

W przypadku wykonywania pali służących zagęszczeniu podłoża, rozpoczęcie robót powinno zostać poprzedzone wykonaniem kwalifikowanej terenowej próby technicznej wg zatwierdzonego programu – poletko doświadczalne. Służy ono wstępnej ocenie efektu wzmocnienia podłoża w celu weryfikacji Dokumentacji technicznej i jej ewentualnej korekty.

Ocena efektu wzmocnienia podłoża na poletku doświadczalnym jest dokonywana wg 6.5. lub, jeśli przewiduje to program, obszar wzmocniony palami poddaje się zabiegom technicznym takim jak obciążenie próbnym nasypem lub balastem i kontroluje efekt wzmocnienia poprzez pomiar określonych w programie parametrów.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiaru jest 1 metr uformowanego pala żwirowego, którego długość jest liczona od poziomu wbicia dołu rury obsadowej do rzędnej głowicy pala, powiększona o 1 m stanowiący ekwiwalent poszerzonej stopy pala.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Roboty objęte niniejszą Specyfikacją podlegają odbiorom. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST……..”Wymagania ogólne” p. …….

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót palowych

Do odbioru Wykonawca robót palowych zobowiązany jest przedstawić dokumentację powykonawczą obejmującą:

- metryki pali,

- wyniki badań kruszywa,

- plan sytuacyjny palowania z numeracją pali zgodną z podaną w metrykach, opisy i rysunki ewentualnych zmian wynikłych w trakcie realizacji robót,

- stwierdzenia uzyskania parametrów założonych w Dokumentacji technicznej na podstawie badań określonych w p. 6.5. niniejszej ST

Odbiór końcowy żwirowych pali Franki obejmuje:

- odbiór dokumentacji powykonawczej,

- sprawdzenie zgodności wykonania robót z Dokumentacją techniczną, obowiązującymi normami i niniejszą specyfikacją,

- ocenę efektywności procesu ulepszenia podłoża,

- ocenę jakości robót na podstawie wyników badań, obserwacji i pomiarów wykonanych w trakcie realizacji robót,

Jeżeli wszystkie badania i odbiory dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami Specyfikacji.

Jeżeli badania (z uwzględnieniem statystyki) lub odbiór dały wynik negatywny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami Specyfikacji. W takiej sytuacji Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z wymaganiami ST i przedstawić je do ponownego odbioru.

8.3. Sposób postępowania w przypadku uzyskania negatywnych wyników badań

W przypadku uzyskania negatywnych wyników badań Projektant powinien stwierdzić:

- czy nie uzyskanie pozytywnych wyników badań jest skutkiem nie spełnienia wymogów niniejszej ST lub nie zachowania zasad technologicznych, czy też jest to wynik rozbieżności rzeczywistych warunków gruntowych od określonych w dokumentacji geologicznej,

- czy zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych pali celem uzyskania wymaganej nośności podłoża.

Jeśli potrzeba wykonania dodatkowych pali nie jest spowodowana winą Wykonawcy, roboty będą robotami dodatkowymi, za wykonanie których Wykonawcy przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Cena jednostkowa obejmuje:

- zakup i transport na budowę wszystkich niezbędnych czynników produkcji;

- wyznaczenie osi pali;

- montaż i demontaż oraz przemieszczenie sprzętu;

- wbicie stalowej rury służącej formowaniu pala;

- uformowanie pala z równoczesnym wyciąganiem rury;

- uporządkowanie terenu robót;

- koszty wykonania niezbędnego zakresu badań

- przygotowanie dokumentacji powykonawczej robót palowych;

- o ile nie wyceniono oddzielnie:

  - opracowanie projektu wykonawczego palowania; o opracowanie programu wykonania terenowej próby technicznej (poletka doświadczalnego);

  - wykonanie pali na poletku doświadczalnym;

  - wykonanie przewidzianych w programie badań; o opracowanie i interpretacja wyników badań;

  - ewentualna korekta projektu wykonawczego;

Jeśli cena jednostkowa pala nie obejmuje kosztu:

- opracowania projektu wykonawczego palowania,

- opracowania programu wykonania próby technicznej,

- wykonania pali na poletku doświadczalnym,

- wykonania badań przewidzianych w programie i

- opracowania ich wyników

Płaci się oddzielnie za każdy z w/w elementów dokumentacji lub/i robót pod warunkiem, że dostarczone opracowania są kompletne z punktu widzenia celu jakiemu mają służyć, a roboty lub/i badania wykonane w pełnym zakresie zgodnie z programem.

Wykonanie dodatkowych badań zleconych przez Inżyniera podlega oddzielnej zapłacie tylko wtedy, gdy wyniki tych badań potwierdzają jakość robót zgodną z wymaganiami Specyfikacji Technicznej.

PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych. PN-EN 12699:2003 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Pale przemieszczeniowe.

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu